## Slide 1: Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
Ετικέτες προϊόντων

## Slide 2: ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Eυρύ κοινό
(καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης αυτοκινήτου, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά κ.λπ.)
Eπαγγελματίες χρήστες ή μη
(χρώματα, βερνίκια, δομικά υλικά, διαλύτες κ.λπ.)
Πρώτες ύλες για τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία

## Slide 3: Παραδείγματα χημικών προϊόντων
Χλωρίνες, καθαριστικά
Χρώματα, βερνίκια
Βιοκτόνα, αρωματικά χώρου

## Slide 4: Επικινδυνότητα χημικών προϊόντων
Πολλά χημικά προϊόντα έχουν επικινδυνότητα λόγω των περιεχόμενων χημικών ουσιών.
Κίνδυνος από φυσικoχημικές ιδιότητες των ουσιών
ευφλεκτότητα, εκρηκτικότητα, οξειδωτικότητα
Κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
δυσμενείς επιπτώσεις κατά την εισπνοή, την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια
Κίνδυνος για το περιβάλλον
αρνητικές επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον ή στη στοιβάδα του όζοντος

## Slide 5: Επικινδυνότητα χημικών προϊόντων
Η επικινδυνότητα των χημικών προϊόντων μπορεί να προκύψει:
Παραγωγή
Μεταφορά
Χρήση
Απόθεση
Μεταφορά
Πρώτες ύλες

## Slide 6: Μέσα πληροφόρησης-προφύλαξης
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) για τους επαγγελματίες χρήστες
Ετικέτες για το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες χρήστες
Ειδικές διατάξεις (πώμα ασφαλείας, ανάγλυφες προειδοποιήσεις κινδύνου)

## Slide 7: Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
Το ΔΔΑ είναι το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του κινδύνου.
Παρέχει πληροφορίες για
την ασφαλή χρήση,
αποθήκευση,
διακίνηση,
απόρριψη και
μεταφορά του χημικού προϊόντος.

## Slide 8: Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
Το ΔΔΑ δεν είναι έγγραφο καθορισμένης έκτασης. Η έκταση του καθορίζεται από τον κίνδυνο της ουσίας ή του μείγματος και των διαθέσιμων πληροφοριών
Παρέχονται από τον προμηθευτή του χημικού προϊόντος στον επαγγελματία χρήστη.
Αποτελούνται από 16 τμήματα.

## Slide 9
ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης | ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας | ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά | ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών | ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς | ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης | ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση | ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία | ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
ΔΟΜΗ ΔΔΑ

## Slide 10: Τμήμα 3 - Σύνθεση

## Slide 11: Τμήμα 4 – Μέτρα πρώτων βοηθειών

## Slide 12: Τμήμα 7 – Χειρισμός και αποθήκευση

## Slide 13: Τμήμα 8 – Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

## Slide 14: Τμήμα 11 – Τοξικολογικές πληροφορίες

## Slide 15: Τμήμα 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

## Slide 16: Προβλήματα !
Τα ΔΔΑ δεν φτάνουν στον τελικό επαγγελματία χρήστη.
Είναι δυσνόητα.
Η μεγάλη τους έκταση και η μορφή τους τα καθιστά μη πρακτικά.

## Slide 18: Ετικέτες
Αναλόγως της ταξινόμησης του χημικού προϊόντος προκύπτει η αντίστοιχη επισήμανση.
Η επισήμανση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις προφύλαξης Ρ και τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η.
Από 1/6/2015 τα χημικά προϊόντα επισημαίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (ΕΚ) 1272/2008.
Εξαιρούνται επισήμανσης κατά CLP τα φάρμακα, τα καλλυντικά , τα τρόφιμα και τα μη επικίνδυνα χημικά προϊόντα.

## Slide 19: Εικονογράμματα – Κίνδυνοι για την υγεία
Διαβρωτικά, σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Ερεθιστικά δέρματος, οφθαλμών, αναπνευστικού
Τοξικά εισπνοή, δέρμα, κατάποση,
CMR, δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία, κίνδυνος αναρρόφησης

## Slide 20: Εικονογράμματα – Κίνδυνοι από φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Εκρηκτικά
Εύφλεκτα
Οξειδωτικά
Αέρια υπό πίεση

## Slide 21: Εικονογράμματα – Κίνδυνος για το περιβάλλον
Επικίνδυνα για το περιβάλλον

## Slide 22: Δηλώσεις επικινδυνότητας
Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
EUH 208: Περιέχει ethyl methyl phenyl glycidate, 2-βενζυλιδενεπτανάλη, κινναμαλδεΰδη, Cyclamen
Aldehyde. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH206: Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

## Slide 23: Δηλώσεις προφύλαξης
P102: Μακριά από παιδιά
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Ρ331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

## Slide 24: Οδηγία 1999/45
Μέχρι τον Ιούνιο 2017 στην αγορά μπορεί να κυκλοφορούν χημικά προϊόντα επισημασμένα σύμφωνα με την παλιά Οδηγία (1999/45/ΕΚ)

## Slide 25: Σύμβολα κινδύνου
Εκρηκτικά
Οξειδωτικά
Εύφλεκτα
Διαβρωτικά
Ερεθιστικά - Επιβλαβή
Τοξικά
Επικίνδυνο για το περιβάλλον

## Slide 27: Προβλήματα
Κατεστραμμένη ετικέτα
Μικρό μέγεθος γραμμάτων
Ελλιπής πληροφόρηση

## Slide 28: Ευχαριστώ για την προσοχή σας